## Slide 1
ENGINEERING REVIEW
PCD RF回路設計
回路課題と判定根拠
波形・合否境界・設計判断を9枚で確認
PCD 0.16.0 凍結ベンチマーク 2026-09-15 ngspice-46
TECHNICAL DESIGN REVIEW
01
Notes: Sources:
- runs/benchmark_suite/benchmark_result.json
- bench/figures/generated/figure_data.json
Design reference: PCD_RF_Circuit_Design_Engineering_Review_JA_v9_9slides.pptx.
Visual language follows the existing internal review deck. No Tokyo Electron logo or proprietary master is used.

## Slide 2
02 PROBLEM BACKGROUND
RF整合設計で見落としやすい4つの回路問題
docs/rf-load-models.md / benchmark design
PCD
2
50 Ω整合は反射の条件。装置可否には負荷変動、調整余裕、電気ストレス、基準面が加わる
RF source
Z₀ = 50 Ω
Matching network
C1 / L1 / C2
Fixture
cable / feedthrough
Plasma one-port
ZL(f, condition)
source plane
electrode plane
plasma plane
① 負荷・周波数
一点整合でも条件が変わると反射が増える
|Γ| と周波数点を個別評価
② 調整余裕
可変素子が端に張り付くと追従余力がない
control margin ≥ 0.20
③ 電気ストレス
低反射でも部品電流・損失が定格を超える
actual / limit ≤ 1.0
④ 基準面
治具の二重計上で入力インピーダンスが変わる
fixture は一度だけ含める
Γ = (Zin − 50)/(Zin + 50) |Γ| ≤ √0.1 = 0.3162
Notes: Sources:
- docs/rf-load-models.md
- docs/technical-specification-ja.md §§3, 4, 11
Reflection acceptance: |Gamma| <= 0.31622776601683794, equivalent to reflected-power fraction <= 0.10.
The plasma/chamber boundary is a declared electrical one-port at a named reference plane.

## Slide 3
03 CODE PROCESSING ARCHITECTURE
入力から工学判定までの処理構成
docs/architecture.md / public numerical path
PCD
3
各評価の回路、計算結果、指標、合否を同じ Case から生成し、追跡可能な成果物として保存
1
入力
回路候補
負荷シナリオ
可変範囲・制約
2
実行計画
Candidate × Scenario
× ControlState
3
回路計算
netlist.cir
ngspice
4
指標抽出
Γ・V・I・P
loss・margin
5
工学判定
全制約の合否
feasibility-first
評価ごとに保存する証拠
netlist.cir
実際に解いた接続
ac.csv / waveform.csv
複素応答・時間波形
solver.log
収束と実行状態
result.json
指標・違反制約
Neval = Ncandidate × Σscenario Ncontrol(s)
用途: 条件漏れの防止、再計算、機械学習用 evaluations.csv の生成
Notes: Sources:
- docs/architecture.md
- docs/technical-specification-ja.md §8.1
- pcd/case.py, pcd/plan.py, pcd/netlist.py, pcd/metrics.py, pcd/results/
The diagram shows the public numerical path and persisted evidence, not every Python import.

## Slide 4
04 FROZEN BENCHMARK DESIGN
ベンチマークの問題設定と合否基準
runs/benchmark_suite/benchmark_result.json
PCD
4
代表回路: 固定L1と可変C1/C2で、条件ごとの負荷を50 Ωへ整合
RF source
Z₀ = 50 Ω
L1 fixed
C1 variable
C2 variable
declared load
ZL = R + jX
declared reference plane
主要な合否基準
反射
|Γ| ≤ 0.3162
反射電力 ≤ 10%
調整
margin ≥ 0.20
可変域を20%以上残す
ストレス
actual / limit ≤ 1.0
電流・損失・VA
基準面
fixture = 1回
重複や欠落を排除
結果4枚で確認する試験軸
負荷窓
5 conditions
固定 / 限定 / 全域 tuner
周波数
10 / 13.56 / 20 MHz
独立3点
駆動
25 / 100 Vpk
波形と定格比
基準面
D1 / D2 / D3
fixture 1回 / 二重
16 cases 19 candidates 411 ngspice evaluations 0 solver failures
Notes: Sources:
- runs/benchmark_suite/benchmark_result.json
- bench/cases/match_fixed_nominal.yaml, match_limited_tuner.yaml, match_full_tuner.yaml
- bench/cases/icp_transformer_frequency_conformance.yaml
- bench/cases/match_high_drive_stress.yaml
- bench/cases/reference_plane_fixture_explicit.yaml, embedded.yaml, double_counted.yaml
Frozen suite: 16 cases, 19 candidates, 411 evaluations, 0 solver failures.

## Slide 5
05 RESULTS 1/4 CONTROL AUTHORITY
可変範囲が十分な調整器だけが5負荷条件を合格
Frozen B1–B3 control-authority results
PCD
5
緑は全制約合格。赤は反射超過。橙は整合できても20%の調整余裕を確保できない
高R
強容量性
基準
低R
弱容量性
低R
基準X
高R
基準X
B1 固定
C1/C2固定
反射
合格
反射
反射
反射
B2 限定
可変域が狭い
余裕
合格
余裕
余裕
合格
B3 全域
余裕を含む
合格
合格
合格
合格
合格
全制約を満たす負荷条件
Chart: feasible fraction
| B1 固定 | B2 限定 | B3 全域
feasible fraction | 0.2 | 0.4 | 1
1/5 2/5 5/5
回路上の結論
固定L1に対しC1/C2の可動範囲と残りストロークを仕様化すると、5条件すべてを合格にできる
Notes: Sources:
- bench/figures/generated/figure_data.json control_cases.B1/B2/B3
- runs/benchmark_suite/benchmark_result.json
B1: feasible_fraction=0.2, worst |Gamma|=0.7672066486794401.
B2: feasible_fraction=0.4, worst |Gamma|=0.30200504425254665; three scenarios fail only min_control_margin.
B3: feasible_fraction=1, worst |Gamma|=0.038844448497050175, minimum control margin=0.23255813953488372.

## Slide 6
06 RESULTS 2/4 FREQUENCY CONFORMANCE
13.56 MHzでの一点整合は10 MHzと20 MHzへ外挿できない
Frozen A5 effective-ICP frequency result
PCD
6
10.00 MHz FAIL
Zin = 16.75 + j865.46 Ω 反射電力 99.6%
13.56 MHz PASS
Zin = 50.00 + j0.00 Ω 反射電力 ≈0
20.00 MHz FAIL
Zin = 0.78 + j957.87 Ω 反射電力 100.0%
Chart: 反射振幅 |Γ|
| 10.00 MHz | 13.56 MHz | 20.00 MHz
¦Gamma¦ | 0.99777 | 0 | 0.99991
合格上限 0.3162
3点は独立したngspice結果。点間を線で結ばず、連続帯域やプラズマ状態の外挿を主張しない
Notes: Sources:
- bench/figures/generated/figure_data.json a5
- runs/benchmark_suite/benchmark_result.json A5_icp_transformer_frequency_conformance
Observed |Gamma| values at 10, 13.56 and 20 MHz: 0.9977743741208945, 4.787813681571927e-12, 0.999914993914838.
The three frequencies are independent scenarios. No continuous-band interpolation or plasma-state extrapolation is claimed.

## Slide 7
07 RESULTS 3/4 WAVEFORM & STRESS
100 Vpkでは整合を維持してもL1損失が定格の4.34倍
Frozen B5 high-drive AC result
PCD
7
13.56 MHz 100 Vpk ACフェーザから1周期を再構成
電圧波形
Chart: 瞬時電圧 [V]
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
source input | 100 | 86.6025 | 50 | 0 | -50 | -86.6025 | -100 | -86.6025 | -50 | 0 | 50 | 86.6025 | 100
electrode terminal | -121.0944 | -3.0152 | 115.872 | 203.7113 | 236.9664 | 206.7265 | 121.0944 | 3.0152 | -115.872 | -203.7113 | -236.9664 | -206.7265 | -121.0944
電流波形
Chart: 瞬時電流 [A]
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
source current | 2.0124 | 1.7215 | 0.96937 | -0.042517 | -1.043 | -1.764 | -2.0124 | -1.7215 | -0.96937 | 0.042517 | 1.043 | 1.764 | 2.0124
load-port current | 1.8781 | 2.6668 | 2.7409 | 2.0806 | 0.86278 | -0.58622 | -1.8781 | -2.6668 | -2.7409 | -2.0806 | -0.86278 | 0.58622 | 1.8781
整合 |Γ| = 0.0110 PASS
100 Vpk時の定格使用率
Chart: 
| L1 電流 | L1 損失 | source 電流 | source VA
value | 2.0839 | 4.3425 | 1.4233 | 2.0128
定格 = 1
4 / 4 制約がFAIL
低反射だけでは部品定格とsource容量を保証できない
Notes: Sources:
- bench/figures/generated/figure_data.json b5
- bench/figures/generated/09-b5-port-waveforms.svg
- runs/benchmark_suite/benchmark_result.json B5_high_drive_stress
High-drive result: |Gamma|=0.011035382019418161; limit ratios=2.083876455159899, 4.342541080369787, 1.4232793495772509, 2.0128209592177053.
Waveforms are exact one-cycle reconstructions of archived 13.56 MHz AC peak phasors. They are not transient samples and do not establish ignition, settling, harmonics or waveform distortion.
Source apparent power is a terminal quantity, not forward generator power. ESR/DCR loss is not a thermal lifetime prediction.

## Slide 8
08 RESULTS 4/4 REFERENCE PLANE
治具を二重計上すると入力インピーダンスと合否が反転
Frozen D1–D3 reference-plane results
PCD
8
同じ物理治具を一度だけ含むD1/D2は等価。D3は同じ治具を回路と負荷の双方へ入れた負例
D1
Pi matcher
fixture
Rf + jωLf
plasma load
Zp
D2
Pi matcher
embedded once
Ze = Zf + Zp
D3
Pi matcher
fixture Zf
Ze already
includes Zf
electrode plane
source planeでの反射振幅
Chart: |Γ|
| D1 治具明示 | D2 1回埋込 | D3 二重計上
¦Gamma¦ | 0.038297 | 0.038297 | 0.34183
合格上限 0.3162
D1 = D2 49.29 − j3.74 Ω
D3 75.91 − j36.57 Ω
設計入力には測定基準面とde-embedding範囲を明記する。未記載の治具重複はコードだけでは推定できない
Notes: Sources:
- bench/figures/generated/figure_data.json reference_plane
- bench/figures/generated/03-reference-plane-circuits.svg
- runs/benchmark_suite/benchmark_result.json D1-D3
Observed |Gamma|: D1=0.03829679687789924, D2=0.038296796877719114, D3=0.3418282828657569.
D1 and D2 represent the same synthetic lossy fixture once. D3 deliberately double counts it. This does not validate a general measured S-parameter de-embedding workflow.

## Slide 9
09 ENGINEERING CONCLUSIONS
第三者が確認できる設計判断
Frozen benchmark evidence and scope boundary
PCD
9
回路上の問い
観測結果
設計判断
負荷変動と調整
B1 1/5 → B3 5/5
可変C1/C2の範囲と20%調整余裕を回路仕様に含める
周波数
13.56 MHzのみ合格
一点整合を帯域性能として扱わず、周波数点を独立条件で評価
駆動振幅
|Γ|=0.011でも 4/4 stress超過
整合と同時に部品電流・損失・source VAを判定
基準面
D1=D2 合格 D3 不合格
治具を一度だけ含む測定面と入力契約を固定
PCDが提供する有用性
試作前に不成立条件を絞り込み、回路と判定根拠を再現可能に残す
装置実験で確認する範囲
測定校正、熱寿命、非線形高調波、プラズマ工程、量産歩留まり
Notes: Sources:
- bench/figures/generated/figure_data.json
- runs/benchmark_suite/benchmark_result.json
- docs/rf-load-models.md
Scope: PCD supports electrical circuit decisions within declared one-port models and limits. It does not qualify plasma chemistry, thermal lifetime, safety or process yield.